## Slide 1
1
2
3
工作职责
评价要求
评价方法
目 录

## Slide 2
第一章
工作职责
第二章
评价要求
评价方法
第三章

## Slide 3: 评价员工作职责 1）熟悉评价流程，并根据分工做好评价准备； 2）熟悉《质量评价自评报告》，并提出需澄清的相关问题和意见； 3）在组长的统一安排下完成本人的评价活动； 4）每日编写评价工作日报； 5）给出质保评价得分； 6）协助组长编写小组质量评价报告。

## Slide 4
第一章
工作职责
第二章
评价要求
评价方法
第三章

## Slide 5
总体评价要求
5
最终得分：加权平均
抽样单位覆盖
业主/总包/主要分包
一档100%，二档70%
穹顶吊装
10%
冷态功能试验
10%
商运一年后
10%
抽样样本覆盖
核岛/常规岛&BOP
“专项工程质量评价”
的一部分

## Slide 6: 应涵盖：1）项目各级质量保证大纲及管理程序运行的有效性评价； 2）对各阶段产生的不符合项、设计变更及质量事件、质量风险管理等进行质保体系有效运行的评价。
6个评价维度
30分
体系运作
组织
不符合项等
现场施工质量
质量责任制
法规/标准
30分
10分
10分
10分
10分

## Slide 7
评分表样式
评分表（空白）.docx

## Slide 8
第二章
评价要求
评价方法
第三章
第一章
工作职责

## Slide 9
维度1：体系运作
评价内容：
一档（100%）：大纲及程序体系完善，发布及时、有效，编审批手续齐全，对工程项目建设情况有良好的指导作用，质量保证体系运行有效，质保监查有效性高；
二档（70%）：大纲及程序体系完善，发布较为及时有效，编审批手续齐全，对工程项目建设有较好的指导作用，质量保证体系运行基本有效，质保监查有效性比较高。
评价方法：
文件抽查、人员访谈、现场验证
案例：
某运营单位的年度质保监查计划中未安排对工程总包方进行年度监查。
某工程总包方XX年对某施工单位的质保监查，施工单位的纠正行动计划未报总包方审核认可，施工单位直接采取纠正行动，总包方验证关闭。

## Slide 10
维度2：组织有效性评价
评价内容：
一档（100%）：项目各参建单位组织机构健全、各岗位到位及时、人员稳定、人员资格能力满足项目建设需要，组织机构运作有效，人员培训、考核、授权、上岗制度实施情况良好；
二档（70%）：项目各参建单位组织机构比较健全、各岗位到位及时、人员基本稳定、人员资格能力基本满足项目建设需要，组织机构运作基本有效，人员培训、考核、授权、上岗制度实施情况较好。
评价方法：
文件抽查、人员访谈、 现场验证
案例：
某施工单位的QC、QA人员未获得授权就已开展工作，在质量文件上签字。

## Slide 11
维度3：不符合项等的管理
评价内容：
一档（100%）：不符合项、变更管理、质量事件管理、质量风险预防、经验反馈等流程完善，执行效果显著；
二档（70%）：不符合项、变更管理、质量事件管理、质量风险预防、经验反馈等流程完善，执行效果较好的。
评价方法：
文件抽查、人员访谈、 现场验证
案例：
某电站“3MX主油箱焊缝未焊透的问题”NCR的处理流程中使用CR，不符合程序规定。
某施工单位制定了某电站3、4#机组的质量风险预控措施，但未能提供落实、跟踪的文件。

## Slide 12
维度4：现场施工质量管理
评价内容：
一档（100%）：施工组织设计、施工方案、施工措施、工法、操作规程、作业指导书等的编审批手续齐全，归档完整，针对性和可操作性强，材料、设备的进场验收和抽样检验等制度完善，认真落实，效果显著；
二档（70%）：本条所述制度、文件编审批手续齐全，归档完整，针对性和可操作性较强，并基本落实，效果较好。
评价方法：
（需委托其他专业的评审专家协助）文件抽查、人员访谈、现场验证
案例：
某电站PX联合泵房/地基与基础/FQ-H142-PX-002/PX泵房底板施工方案，未见监理公司的审核意见，混凝土施工规范引用错误。

## Slide 13
维度5：质量责任制
评价内容：
一档（100%）：质量责任管理制度健全、各岗位质量职责明确且具体、执行有效，质量目标明确、分解到位、考核清晰，实施效果显著；
二档（70%）：质量责任制度健全，各岗位质量职责基本明确、能基本落实，质量目标比较明确，管理实施效果较好。
评价方法：
文件抽查、人员访谈
案例：
某总包单位未能提供工程建设期内向下游施工单位下达及考核年度质量目标的文件、质量绩效考核记录。
某运营单位未能提供工程建设期内与总包单位签订质量目标分解、考核的文件。

## Slide 14
维度6：法规、标准管理
评价内容：
一档（100%）：法律法规标准规范清单完整，及时更新，所使用工程质量验收规范及施工工艺标准均与工程实际相符且具时效性；
二档（70%）： 法律法规标准规范清单完整，更新比较及时，所使用工程质量验收规范及施工工艺标准与工程实际相符且时效性较好。
评价方法： 文件抽查、人员访谈
案例：
某施工单位未对外来文件清单进行定期更新，使用的清单中包含过期法规、标准。